Priprema za pismeni ispit  - Međudjelovanja

- Izračunaj masu čokolade težine 7.5 N?

- Kolika je težina kuglice leda obujma 4 cm3, ako je gustoća leda 0.92 g/cm3?

- Kolika je vučna sila automobila težine 10 kN, koji se giba jednoliko, ako je faktor trenja guma – asfalt 4%?

- Čovjek gura sanduk silom od 200N. Kolika je težina sanduka, ako je faktor trenja između sanduka i tla 25%?

- Dječak mase 50 kg rola se po asfaltnoj stazi stalnom brzinom. Koliki je faktor  trenja između rola i asfalta ako upotrebljava silu mišića od 10 N?

- Kompozicija vlaka sastoji se od lokomotive mase 40 t i 20 vagona , svaki mase 5 t. Giba se jednoliko po tračnicama. Kolika je vučna sila lokomotive ako je koeficjent trenja između kotača i tračnica 1%.

- Vučna sila motora čamca je 400 N, a sila toka rijeke 100 N. Kolika ukupna sila djeluje na čamac ako se on giba: a) uzvodno;

b) nizvodno?

- Sile od 5 N i 3 N djeluju na tijelo. Kolika im je rezultanta (računski i grafički) ako djeluju:  a) u suprotnom smjeru;

b) pod kutem od 600

c) u istom smjeru?

- Koliki teret možemo podići pomoću poluge silom od 60 N, ako je krak sile 2m, a krak tereta 1m?

- Poluga je dugačka 2,4 m. Na jednom kraju je ovješen uteg mase 4 kg, a na drugom kraju uteg mase 8 kg. Gdje treba podložiti polugu da bude u ravnoteži?

- Koliki tlak na tlo proizvede čovjek ako je dodirna ploha potplata cipele 200 cm2, a on djeluje svojom težinom od 80 kg?

- Sanduk duljine 70 cm, širine 50 cm i visine 50 cm punimo pijeskom. Do koje visine smijemo nasipati pijesak ako dno sanduka može izdržati tlak od 10 kPa? Gustoća pijeska je 2500 kg/m3.